## Slide 1: Investigasi Kecelakaan Kerja

## Slide 2: Pengantar Kecelakaan Kerja
01
Kecelakaan tidak terjadi kebetulan, melainkan ada sebabnya.
Oleh karena ada penyebabnya, maka kecelakaan harus diteliti dan ditemukan supaya ada tindakan korektif dan upaya preventif lebih lanjut agar kecelakaan dapat dicegah dan kecelakaan serupa tidak berulang kembali

## Slide 3
Dua alat berat yang mengangkut girder (steel box) pembangunan Light Rail Transit (LRT) terjatuh menimpa rumah di zona 5 pembangunan LRT Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (1/8/2017). Balok girder (steel box) tersebut menimpa dua rumah warga dan mengakibatkan delapan orang luka ringan pada Selasa (1/8) dini hari.
ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/foc/17. https://properti.kompas.com/read/2018/02/21/100000621

## Slide 4: Definisi Kecelakaan Kerja
02
World Health Organization (WHO) mendefinisikan kecelakaan sebagai:
“Suatu kejadian yang tidak dapat dipersiapkan penanggulangan sebelumnya sehingga menghasilkan cedera yang riil”

## Slide 5: (lanjutan) Definisi Kecelakaan Kerja
Kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban jiwa dan harta benda
Kecelakaan kerja adalah suatu kejadian tiba-tiba yang tidak diinginkan yang mengakibatkan kematian, luka-luka, kerusakan harta benda atau kerugian waktu.
(Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor: 03/Men/1998).
(OHSAS 18001, 1999)

## Slide 6: SIFAT DASAR DARI INVESTIGASI KECELAKAAN
UPAYA SISTIMATIS UNTUK :
MENCARI – MENEMUKAN – MENETAPKAN SEMUA FAKTA YANG TERKAIT.
MENGINTERPRETASI/MENAFSIR – BAGAIMANA DAN KENAPA KECELAKAAN TERJADI.
MENEMUKAN TINDAKAN KOREKSI YANG TEPAT

## Slide 7: PROSEDUR INVESTIGASI KECELAKAAN
PROSEDUR TERTULIS YANG HARUS DIIKUTI
PROSEDUR HARUS MENJAWAB PERTANYAAN 5W + 1H

## Slide 8: MENGAPA DILAKUKAN INVESTIGASI KECELAKAAN ?
Mengidentifikasi penyebab kecelakaan dan tindakan pencegahan agar kecelakaan yang sama tidak berulang.
Mengenali potensi bahaya, yang tidak diketahui sebelumnya;
Memenuhi persyaratan peraturan perundangan yang ada;
Menentukan seberapa besar biaya yang ditimbulkan oleh kejadian kecelakaan;
Menentukan tingkat pemenuhan terhadap penerapan regulasi yang terkait
Proses untuk mendapatkan kompensasi kecelakaan kerja.

## Slide 9: SIAPA YANG HRS MELAKUKAN PENYELIDIKAN ?
TIM PENYELIDIK HARUS BERAGAM, TERLATIH DAN BERPENGALAMAN.
TIM PENYELIDIK TERDIRI DARI :
  PENGAWAS LINE PERTAMA
  KETERLIBATAN KARYAWAN
  PETUGAS K3
  P2K3 ATAU KOMITE KHUSUS LAINNYA
  REKAYASA/PEMBELIAN
  PIMPINAN PERUSAHAAN
  DOKTER PERUSAHAAN
  LAINNYA : SERIKAT PEKERJA, PEMERINTAH.

## Slide 10: KAPAN DILAKUKAN PENYELIDIKAN ?
APABILA TERJADI KECELAKAAN
SESEGERA MUNGKIN :
  JIKA PERLU KARYAWAN HARUS TETAP TINGGAL SETELAH GILIRAN BEKERJA.
  PERHATIKAN PERATURAN PEMERINTAH

## Slide 11: DIMANA DILAKUKAN PENYELIDIKAN ?
DI TEMPAT LOKASI TERJADINYA KECELAKAAN
BILA PERLU LAKUKAN WAWANCARA DIMANA SAJA, BERSIKAPLAH SENSITIF

## Slide 12: APA YANG DISELIDIKI ?
MENGIDENTIFIKASI FAKTOR PENYEBAB :
  Mencari fakta atas unsur berikut :
    Peralatan/mesin
    Manusia
    Lingkungan
    Manajemen
  Mengumpulkan data kecelakaan individual
  Analisis kecelakaan serupa lainnya.

## Slide 13: APA YANG DISELIDIKI ?
2. MENGIDENTIFIKASI KEMUNGKINAN
TINDAKAN KOREKSI UNTUK MENCEGAH
TERULANGNYA KECELAKAAN :
  Mendapatkan tindakan koreksi sebanyak mungkin.
  Meminta saran dari karyawan.
  Mengevaluasi tindakan koreksi sebelum merekomendasikannya.

## Slide 14: BUKTI-BUKTI FISIK
Posisi pekerja/korban yg cidera
Peralatan yg digunakan pada saat kejadian
Bahan kimia yg digunakan
Alat pengaman yg digunakan
Posisi alat pengaman yg layak
Posisi pengendali mesin
Kerusakan thd peralatan
Area lingkungan kerja/ house keeping
Kondisi cuaca
Tingkat pencahayaan/ penerangan
Intensitas suara/ kebisingan
Waktu kejadiaan (bulan, tgl, hari, pagi/siang/ malam, jam)

## Slide 15: BAGAIMANA MELAKUKAN PENYELIDIKAN ?
MENYEDIAKAN TANGGAP KEADAAN DARURAT
MENGAMANKAN TEMPAT KEJADIAAN
MENGIDENTIFIKASI SAKSI POTENSIAL
MENGGUNAKAN PERANGKAT PENYELIDIKAN :
  KAMERA
  CAMCORDER/VIDEO CAMERA
  FORMULIR
  KUNCI PENGAMAN (LOCKOUT)
  LABEL PERINGATAN (TAGOUT)
MENDAPATKAN BARANG BUKTI/FOTO/DATA TERCATAT
MELAKUKAN WAWANCARA

## Slide 16: BAGAIMANA MELAKUKAN PENYELIDIKAN ?
MENGUJI/ MEMERIKSA DATA DARI BANYAK SUMBER.
MENYIAPKAN LAPORAN PENYELIDIKAN.
MELAKSANAKAN TIDAKAN KOREKSI.
TINDAK LANJUT :
  MENGELOMPOKKAN DATA
  MENGALISA DATA
  MENGKOMUNIKASIKAN INFORMASI HASIL PENYELIDIKAN

## Slide 17: LANGKAH-LANGKAH PROSES INVESTIGASI KECELAKAAN
Segera berikan P3K, perawatan dan upayakan pencegahan agar cidera dan kerusakan tidak berlanjut;
Isolasi tempat kejadian yg memberikan kontribusi thd kasus kecelakaan;
Laporkan kejadian kecelakaan kepada penanggung jawab
Investigasi kejadian kecelakaan;
Identifikasi kasus kecelakaan;
Laporan temuan;
Tetapkan rencana tindakan koreksi;
Terapkan rencana tindakan koreksi;
Evaluasi efektivitas penerapan tindakan koreksi;
Lakukan perubahan untuk perbaikan yang terus menerus.

## Slide 18: KETERAMPILAN DALAM MELAKUKAN WAWANCARA
DILAKUKAN SESEGERA MUNGKIN
MEMUTUSKAN KAPAN/BAGAIMANA MEREKAM WAWANCARA :
    KASET
    BUKU CATATAN DSB
BILA LAYAK DILAKUKAN DI TEMPAT KEJADIAAN
SATU PERSATU SECARA PRIBADI
BERSIKAP BERSAHABAT/ MENCARI FAKTA

## Slide 19: KETERAMPILAN DALAM MELAKUKAN WAWANCARA
MENANYAKAN VERSI MEREKA
MENDENGARKAN TANPA MENYELA
MERINGKAS HAL-HAL PENTING
MENANYAKAN SARAN UNTUK PENCEGAHAN
MENGAKHIRI SECARA POSITIF : UCAPAN TERIMA KASIH

## Slide 20: TEHNIK INVESTIGASI KECELAKAAN
Lakukan observasi personal;
Kumpulkan bukti-bukti fisik – periksa dan uji;
Interview saksi-saksi, petugas lain dan ahli yang berkaitan dgn subjek permasalahan;
Mengkaji dan mengecek kembali peraturan perundangan terkait;
Uji informasi dan data yang relevant, termasuk uji laboratorium bukti-bukti fisik atau mendatang penasehat ahli (engineer or equipment manufacturer);
Gunakan model investigasi kecelakan (accident investigation model).

## Slide 21: DO … interview saksi
Mulai mengajukan series pertanyaan dgn cara yang sama kepada setiap saksi. Selanjutnya diklarifikasi;
Tempatkan saksi dalam keadaan tenang, tidak tegang;
Berikan alasan yg jelas dan tegas untuk menentukan : apa yg terjadi dan kenapa;
Biarkan saksi berbicara, dan jadilah pendengar yg baik;
Konfirmasikan bahwa penyelidik memiliki informasi yg benar;
Coba untuk memahami perasaan saksi yang mendasar;
Buat catatan singkat atau tanyakan anggota team lainnya utk melakukannya;
Minta ijin untuk merecord dan mencatat hasil wawancara
Tutup dengan suatu catatan yang positif

## Slide 22: DO Not … interview saksi
Mengintimidasi saksi
Menginterupsi (menyela/memotong)
Cepat dan tergesa-gesa
Menanyakan pertanyaan dalam bentuk arahan, bimbingan, nasihat;
Melompat kepada penetapan konklusi

## Slide 23: KUNCI PERTANYAAN ?
Who ? siapa | Dapatkan nama setiap orang yang terlibat, dekat, berada pada saat kejadian atau tahu faktor yang memberikan kontribusi.
What ? apa | Uraikan perincian bahan dan peralatan yang digunakan, periksa kerusakan dan dapat MSDS bahan kimia yang digunakan.
Where ? dimana | Uraikan lokasi kejadian yang pasti, catat semua faktor- factor yang relevant seperti : petir, cuaca, kondisi lantai dsb
When ? kapan | Catat waktu kejadian yg tepat dan pasti, tanggal, hari, jam dan faktor lain seperti : pertukaran shift, siklus kerja, periode istirahat dsb.
How ? bagaimana | Uraikan rangkaian kejadian yang biasa atau rangkaian kejadian actual/sesungguhnya sebelum, selama dan setelah kejadian
Why ? mengapa | Tetapkan semua kemungkinan penyebab langsung maupun tidak langsung (direct and indirect causes)

## Slide 24: FAKTOR-FAKTOR MEMPENGARUHI INTERVIEW
Hambatan berkomunikasi, seperti : bahasa, pengetahuan tehnis dll
Budaya tempat kerja
Pekerja yang beraneka ragam (pendidikan, pelatihan, skill, budaya, dll)
Struktur organisasi seperti : kerja shift, pengaturan tentang supervisi

## Slide 25: ANALISIS KECELAKAAN (Accident Analysis)
Bertujuan untuk :
Menentukan :
  Penyebab kecelakaan;
  Rangkaian kejadian kecelakaan;
  Tindakan koreksi.
Mencegah berulangnya kecelakaan sama dengan penyebab yang sama

## Slide 26: ANALISIS KECELAKAAN (Accident Analysis)
Dilakukan dalam 4 langkah :
Fact gathering : proses pengumpulan fakta yang relevant dan memberikan kontribusi dalam memahami kejadian kecelakaan;
Fact analysis : memberikan gambaran dan rangkaian kejadian kecelakaan (big picture and the history of the accident)
Conclusion drawing : kesimpulan penyebab dan faktor-faktor yang memberikan kontribusi (caution and contributing factors)
Counter measures : rekomendasi yang harus diterbitkan untuk mencegah kecelakaan sama dengan penyebab yang sama.

## Slide 27: ANALISIS KECELAKAAN (Accident Analysis)
Methode Analisis kecelakaan; dibagi dalam
3 (tiga) kategori :
Causal Analysis : menggunakan prinsip sebab akibat untuk menentukan rangkaian kejadian kecelakaan (chain of events)
Expert Analysis : berkaitan dengan pengetahuan dan pengalaman (knowledge and experiences)
Organizational Analysis : berkaitan dengan sistem teori organisasi (systemic theory of organization)

## Slide 28: ANALISIS KECELAKAAN KERJA
MANFAAT DAN KEGUNAAN ANALISIS :
MELIHAT POLA/KECENDERUNGAN UNTUK MEMBEDAKAN ANTARA :
    INSIDEN TERPISAH
    KEJADIAAN BERULANG
MEMBUAT GRAFIK, GAMBAR, TABEL STATISTIK KECELAKAAN
PENGGUNAAN KOMPUTER UNTUK MEMPERMUDAH TUGAS

## Slide 29: BIAYA KECELAKAAN KERJA
MANFAAT/KEGUNAAN DATA BIAYA
KECELAKAAN YANG AKURAT :
  PIMPINAN PERUSAHAAN LEBIH MENG- ALOKASIKAN DANA UNTUK BIAYA K3 DARI PADA UNTUK BIAYA KECELAKAAN
  DATA BIAYA KECELAKAAN YANG SEBENARNYA DAPAT DIGUNAKAN UNTUK MEMOTIVASI DAN MEMPROMOSIKAN K3
  BERGUNA BAGI PERUSAHAAN ASURANSI

## Slide 30: BIAYA KECELAKAAN KERJA
TERDIRI DARI :
  BIAYA YANG DITANGGUNG ASURANSI
  BIAYA YANG TIDAK DITANGGUNG ASURANSI

## Slide 31: BIAYA DITANGGUNG ASURANSI
  DIBAYAR DENGAN PREMI ASURANSI
  KOMPENSASI KECELAKAAN KERJA

## Slide 32: BIAYA TIDAK DITANGGUNG ASURANSI
  HILANGNYA WAKTU KERJA PEKERJA YANG TIDAK CIDERA
  BIAYA KERUSAKAN MATERIAL/ PERALATAN/MESIN/INSTALASI
  HILANGNYA WAKTU KERJA PEKERJA YANG CIDERA
  BIAYA LEMBUR YANG BERKAITAN DENGAN KECELAKAAN
  WAKTU YANG DIGUNAKAN UNTUK PENYELIDIKAN, PENYUSUNAN LAPORAN DAN TINDAK LANJUT

## Slide 33: BIAYA TIDAK DITANGGUNG ASURANSI
  MENURUNNYA KEMAMPUAN KERJA KORBAN KECELAKAAN
  SETELAH KEMBALI BEKERJA BIAYA PELATIHAN KARYAWAN BARU/PENGGANTI SEMENTARA TIDAK MAMPU MELAKSANAKAN PEKERJAAN
  BIAYA PENGOBATAN YANG TIDAK DIASURANSIKAN
  BIAYA LAIN SEPERTI :
    SEWA PERALATAN
    KEHILANGAN KONTRAK
    KEHILANGAN BONUS
    BIAYA YANG BERKAITAN DENGAN TUNTUTAN HUKUM

## Slide 34: MANFAAT YG DIPEROLEH DARI HASIL PENYELIDIKAN KECELAKAAN
  BELAJAR DAN MENGAMBIL SEBANYAK MUNGKIN MANFAAT DARI KASUS KECELAKAAN;
    Melalui :
      Penetapan methode dan standar
      Penetapan sistem pelaporan kecelakaan.
  MENCEGAH BERULANGNYA KECELAKAAN DENGAN PENYEBAB SAMA;
    Melalui :
      Segera laporkan, apabila kecelakaan terjadi
      Segera lakukan investigasi
      Komunikasikan rekomendasi hasil investigasi

## Slide 35: MANFAAT YG DIPEROLEH DARI HASIL PENYELIDIKAN KECELAKAAN
  MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN PELAKSANAAN K3;
    Melalui :
      Penegasan K3 pada area tertentu
      Modifikasi prosedur, penerapan dan pelatihan
      Peningkatan kinerja K3.
  MENUNJUKKAN KESUNGGUHAN DALAM PELAKSANAAN K3;
    Melalui :
      Reaktif strategi dan tindak lanjut

## Slide 36: MANFAAT YG DIPEROLEH DARI HASIL PENYELIDIKAN KECELAKAAN
  MERUBAH PERSEPSI PEKERJA TERHADAP PELAKSANAAN K3;
    Melalui :
      Pekerja menjadi lebih :
        POSITIF
        TANGGAP
        MENGENAL POTENSI BAHAYA
        MENDUKUNG PELAKKSANAAN INVESTIGASI

## Slide 37: STUDI KASUS
SEORANG PEKERJA MENGGUNAKAN TANGGA UNTUK MELAKUKAN PEKERJAAN PADA BAGIAN ATAS SUATU BANGUNAN.
SALAH SATU ANAK TANGGA YANG DIGUNAKAN TIDAK ADA PADA POSISINYA.
SETELAH PEKERJAAN SELESAI, PADA SAAT TURUN TANGGA, PEKERJA TIDAK SADAR BAHWA SALAH SATU ANAK TANGGA TIDAK ADA DAN KEMUDIAN TERJATUH.

## Slide 38: ANALISIS KECELAKAAN
ADA 2 PENDEKATAN :
  KLASIK
  (Classical Industrial Safety Approach)
  2. SISTEM K3
  (System Safety Approach)

## Slide 39: PENDEKATAN KLASIK
DILAKUKAN DGN MENGIDENTIFIKASI :
  PERBUATAN BERBAHAYA (unsafe act)
        Menggunakan tangga rusak
  KONDISI BERBAHAYA (unsafe condition)
        Tangga rusak
  TINDAKAN PENCEGAHAN (accident prevention measure)
        Tidak menggunakan tangga rusak

## Slide 40: PENDEKATAN SISTEM K3
DILAKUKAN DENGAN MENETAPKAN FAKTOR-FAKTOR PENYUMBANG (CONTRIBUTORY FACTORS) TERJADINYA KECELAKAAN, ANTARA LAIN MELALUI PERTANYAAN SBB. :
  KENAPA TANGGA RUSAK TIDAK DITEMUKAN PADA SAAT REGULAR INSPEKSI ?
  KENAPA SUPERVISOR MENGIJINKAN PENGGUNAAN TANGGA RUSAK ?

## Slide 41: PENDEKATAN SISTEM K3
  KENAPA KORBAN KECELAKAAN TIDAK TAHU BAHWA TANGGA ITU RUSAK /TIDAK DIGUNAKAN ?
  APAKAH PEKERJA SUDAH DILATIH K3 DENGAN BENAR ?
  APAKAH PEKERJA SUDAH DIINGATKAN UNTUK TIDAK MENGGUNAKAN NYA ?
  APAKAH SUPERVISOR TELAH MEMERIKSA TERLEBIH DAHULU SEBELUM DIGUNAKAN ?

## Slide 42: JAWABAN PERTANYAAN
DIARAHKAN KPD PERBAIKAN
TINDAKAN PENCEGAHAN SBB :
  PERBAIKAN PROSEDUR INSPEKSI
  PENINGKATAN PELATIHAN
  PENEGASAN TANGGUNGJAWAB
  PERENCANAAN SEBELUM PEKERJAAN DIMULAI OLEH SUPERVISOR

## Slide 43: KECELAKAAN KERJA (INDUSTRIAL ACCIDENT)
3 TYPES OF CONTRIBUTORY FACTORS
  PHYSICAL WORKING ENVIRONMENT HAZARDS
  ORGANISATIONAL BEHAVIOUR (PROCEDURES)
  INDIVIDUAL BEHAVIOUR

## Slide 44: PENDEKATAN DALAM PENCEGAHAN KECELAKAAN KERJA
ADA TIGA PENDEKATAN
(ACCIDENT PEREVENTION APPROACH)
  ENGINEERING APPROACH TO SAFETY
  PROCEDURAL APPROACH
    (IMPORTANCE OF IMPLEMENTATION – INSPECTION)
  INDIVIDUAL BEHAVIOUR APPROACH
    (TRAINING, SAFETY AND WELFARE)